上海工程技术大学

服装学院高压发生器和高速搅拌器

采购项目

招标文件

项目名称：服装学院高压发生器和高速搅拌器采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年4月13日

招标文件

招标项目名称：服装学院高压发生器和高速搅拌器采购项目

发标时间：2016年4月13日星期三

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对大服装学院高压发生器和高速搅拌器采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年4月 19日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年4月19日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、高压发生器

1. 输入：220V AC 单相；

2. 输出：80KV/7.5mA  600W 正极；

3. 纹波：0.1%Vp-p ；

4. 稳定度：0.1%/H；

5. 温度系数：100PPM℃；

6. 显示方式：数码显示 ；

7. 高度：2U；

8. 微量注射泵：推进器2个，位于箱体左右侧，在计算机控制下，每个推进器

可以同时推动1-5只注射器。注射器定为2ml、5ml、10ml和20ml等4种；

9. 程序控制硬件和软件：运动控制系统一套，包括控制卡；

10. 收集装置：漏斗形收集器3个，口径分别为90mm，110mm，130mm，高度

为80mm，所有收集装置需绝缘并能通负高压电。转速为100RPM-2000RPM,

变频调速；

11. 配件金属针（喷丝头）：内径为0.6-1.6mm 多种规格医用金属针头各10只；

不锈钢3mm四氟管喷头10套；同轴核壳结构双组分喷头10套；

12.箱体：正面为两扇钢化玻璃门。长宽高=1150×800×850mm，不锈钢框架

组合结构，其中间填充轻质耐高温材料。控温范围：室温－80℃（±1℃）；

湿度控制范围：20－80RH％（±5）。加湿源：一台外置超声波加湿器，干

燥源：干燥气体，自配氮气钢瓶。

二、高速搅拌器

1. 功率：450W；

2. 电压：220V/50HZ；

3. 转速：0-3000rpm；

4. 处理量：100-5000ml；

5. 材质：与物料接触部分为SS304或SS316材质；

6. 环境箱：钢化玻璃材质，长宽高=550×500×700mm；不锈钢框架；组合结构。控温范围：室温－80℃（±1℃）；