上海工程技术大学

城市轨道交通车辆门系统实训装置

采购项目

招标文件

项目名称：城市轨道交通车辆门系统实训装置采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年4月22日

招标文件

招标项目名称：城市轨道交通车辆门系统实训装置采购项目

发标时间：2016年4月24日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对城市轨道交通车辆门系统实训装置采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年4月 28日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年4月28日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。

1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；

2）未按投标文件截止时间之前送达的；

3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；

4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

由门系统安装台架部分和底架支撑部分。为了便于组装，组件与组件之间采用模块化设计。台架主体需轻便、美观，底架支撑架除了起到设备支撑作用外，内部需能存放工具。

其外形规格要求：

宽度尺寸不大于2800mm；

高度尺寸不大于1800mm。

（1）电气控制系统

电气控制系统应便于电气布线及检验，应安装系统操作指示单元、端子排、门控器，DC110V电源模块等。

（2）自动门系统

运动导向应通过滑道使门扇沿设定的轨迹运动，门的运动应由带减速器的电机驱动丝杆来实现。门系统的锁闭原理应完全依照上海地铁16号线电气车门锁闭方式，允许电机双向自由旋转，而限制丝杆往开门方向旋转。

（3）内部紧急解锁装置

内部紧急解锁装置应能够模拟紧急情况下解锁并打开门，在门内侧上应装有一把手柄。操作该手柄，将会启动紧急解锁开关，并发出“紧急操作”信号，如果车辆零速信号线无效，电机将施加在关门方向上一个力，以阻止门被打开。

（4）外部紧急解锁装置

台架应外侧设置1个紧急入口装置，用四方钥匙（7×7）操作。该装置被激活，其作用与内部紧急解锁装置所描述的功能相同。

（5）障碍检测功能

每次关门过程中电机正常关门电流曲线被存储并自动调整，由微控制器通过监控电机的电流来实现。如果电机的实际电流超过额定值，障碍检测被激活。障碍物探测功能应可以检测出不大于20×40mm的障碍。

（6）门隔离功能

可用方头钥匙对门进行隔离，使用方头钥匙将会使门处于关闭和锁紧位置。

（7）主要其它指标

- 开门/关门时间：			       3±0.5秒

- 工作温度：			           -15°C～+45 °C

- 供电电压：                     AC220V±10%，50HZ±10%

- EDCU供电电压：			       77～140 VDC

- 最大挤压力                     150N有效力

- 最大峰值力                     300N

- 障碍检测试棒                   20 mm x40 mm