上海工程技术大学化工学院通风柜技术参数采购项目

招标文件

项目名称：化工学院通风柜技术参数采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年1月8日

招标文件

招标项目名称：化工学院通风柜技术参数采购项目

发标时间：2016年1月8日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院通风柜技术参数采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年1月 14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2015年1月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年1月14日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

附：     招标要求

1、名称：双面通风柜

2、规格：1400*1500*1500

3、数量：27台

4、材质说明：铝合金框架结构，耐酸碱。框架：立柱为90mm*90mm，厚1.8mm合金专用型材；横料为16mm*40mm、厚1.2mm的合金专用型材，用专用件联接。其他部位如前楣板等采用1.2mm进口冷轧钢板压制成型。整个金属外框均采用环氧树脂静电喷涂高温固化。衬板：采用钢化安全玻璃板。移动滑门：钢化安全玻璃面板。电路：配置三只250V10A多功能插座，照明采用带防护罩日光灯。电路控制面板：触摸式液晶开关面板。