上海工程技术大学

教室防舞弊系统设备

采购项目

招标文件

项目名称：教室防舞弊系统设备采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月9日

招标文件

招标项目名称：教室防舞弊系统设备采购项目

发标时间：2016年5月9日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对教室防舞弊系统设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年5月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月16日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。

1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；

2）未按投标文件截止时间之前送达的；

3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；

4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

采购数量：220台；

第一部分 总体要求：

1，投标人应具有独立法人资格。应提供：加盖公章《企业法人营业执照（副本）》复印件以与投标人的授权委托书原件。

2，投标人应为本项目生产商、经销商或代理商。投标人为经销商或代理商必须提供制造商授权证明文件原件（备查）。

3，所投产品品牌具有国家工商行政管理总局的商标注册。

4，投标单位能提供良好技术支持和售后服务。在上海设有常驻机构并有驻上海长期负责维护人员数名。

5，要求提供近几年针对该品牌产品的工作业绩证明材料，含至少三家成功项目案例（备查）；附：合同复印件、主要用户单位名称、联系人姓名、联系人职务及电话（备查）；

6，本项目拒绝联合投标，拒绝分包。

第二部分 技术参数

# 该产品必须严格按国家有关技术规范和标准。

# 1，所投产品的屏蔽频段应包含以下频段：

# 136～174MHZ；400～470MHZ；870MHz-880MHz；930MHz-960MHz；1805MHz-1920MHz；2010MHz-2025MHz；2110MHz-2170MHz；

# 2300MHz-2390MHz；2555MHz-2655MHz；2400MHz-2483.5MHz；

# 5725MHz-5850MHz；

# 2、有效屏蔽范围：10-30米。

# 3、所投产品内置高增益智能天线阵列，电源与主机为一体，产品体积小、重量轻、安装简易、操作简单；所投产品应为电源与主机为一体，且无外置电源适配器，接通电源即可自动运行。机身尺寸不大于：300mm*215mm*60mm。

# 4、所投产品要求具有10/100M以太网接口，可扩展支持TCP/IP远程管理设备和操作；支持DHCP协议，可自动分配IP地址，也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置；支持统一控制，分区控制和定时控制三种数据传输方式，支持IGMP v2提供了接收跨网段控制能力。

# 5、所投产品要求散热通风孔及双风扇设计，保障长时间连续稳定工作。

6、所投产品出现非人为损坏的质量问题，厂家应承诺免费要求至少一年内免费换新设备，三年保修，终身维护；

# 7、所投产品电源线要求长度为：2—2.5米。

# 8、所投产品保证信号的稳定性、准确性。要求缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象。

# 9、所投产品应绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响。

10、根据校方实际情况提供详细的建设方案。

第三部分 技术服务承诺及其他

# 项目实施过程和项目维护服务中必须充分考虑学校的实际使用情况以确定服务时间和内容。

# 1．本项目投标报价应包括：完成本项目所有设备和辅助材料及运输、安装、调试、人员培训、验收、售后服务、税收、劳务等全部费用，报价单样式按照附表的格式进行填报。

# 2．投标单位应提供完善的售后服务体系和本地化技术服务，承诺7*24小时内应急响应，并注明详细售后服务措施。

# 3．交货期：合同签订后7个工作日之内。