上海工程技术大学

格栅灯弧形纳米反光板采购项目

招标公告

项目名称：格栅灯弧形纳米反光板采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年6月16日

招标公告

招标项目名称：格栅灯弧形纳米反光板采购项目

发标时间：2014年6月16日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对上海工程技术大学松江校区格栅灯弧形纳米反光板采购项目进行公开招标。具体要求见招标文件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，并带上样品。为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

投标截止时间：2014年6月20日星期五16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

开标时间和地点：2014年6月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年6月20日前与资保处物资供应中心联系。

本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标文件

目    录

投标须知前附表

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  技术需求

第四部分  合同条款

第五部分  评标办法

第六部分  格式附件

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上海工程技术大学格栅灯弧形纳米反光板采购项目 |
| 2 | 招标概述 | 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标人 | 单位名称：上海工程技术大学 地 址：上海市龙腾路333号 联 系 人：高丹 电 话：021-67791017 |
| 5 | 招标内容 | 上海工程技术大学松江校区实训楼,对原产品为600mm×1200mmT8三管36W带铝反光罩嵌入式格栅灯盘,进行“三去其一”改造，即去除中间一根灯管，另两根灯管加上PET弧形纳米反光片及ABS等材料加强版。改造后平均照度不能低于改造前平均照度。格栅灯盘数量为5300片。 （具体内容及要求详见招标文件第三部分—技术需求） |
| 6 | 项目完成时间 | 合同签订后的45天内完成供货、安装、调试、验收。 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、其他资质要求： 1) 具有独立法人资格及相应的经营范围； 2) 投标人所报主要产品（带加强版PET弧形纳米反光片）须符合本条件所列三种条件之一：为所投标产品的最终制造厂家；或为具备由最终制造厂家针对本项目书面授权的投标人；或为具有所投标产品销售代理资质的经销商或代理商； 3)公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。 |
| 8 | 是否接受联合投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 9 | 投标文件的组成 | 投标文件应包括下列部分： 1）投标书（附件1）； 2）法定代表人资格证明书（附件2）； 3）法定代表人授权委托书（附件3）； 4）开标一览表（附件4）； 5）投标报价明细表（附件5）； 6）技术要求偏离表（附件6）； 7）投标服务报告（附件7）； 8）资格证明文件（附件8）； 9）投标人认为需加以说明的其他内容。 |
| 10 | 投标文件格式 | 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式，填写投标书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、开标一览表、投标报价明细表、技术要求偏离表、（详见附件1-8） |
| 11 | 投标文件份数 | 2/份 |
| 12 | 如发生此列情况之一，投标单位的投标将被拒绝 | 1）投标人名称与报名时不一致的； 2）未在投标截止时间前递交的投标文件； |
| 13 | 其他 | 样品提供要求： 符合弧形PET纳米材料工艺制作制作反光板样品一块，长度200mm以上。纳米材料厚度不低于0.25mm（不含双面塑料粘纸和加衬铝板厚度，衬有ABS等材料加强板的与反光板整体一并提交），并标上投标人单位、签字。包装后由投标人加盖公司章。样品必须有标签（生产单位和型号）。 样品提供的时间和交付地点： 与投标文件一并递交。 |

第一部分

招标公告

第一部分   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对上海工程技术大学格栅灯弧形纳米反光板采购项目进行公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

1) 具有独立法人资格及相应的经营范围；

2) 投标人所报主要产品（带ABS等材料加强版PET弧形纳米反光片）须符合本条件所列三种条件之一：为所投标产品的最终制造厂家；或为具备由最终制造厂家针对本项目书面授权的投标人；或为具有所投标产品销售代理资质的经销商或代理商；

3)公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

二、项目概况：

1、项目名称：上海工程技术大学格栅灯弧形纳米反光板采购项目

2、项目主要内容、数量及要求：

项目主要采购内容及要求：

上海工程技术大学松江校区实训楼,对原产品为600mm×1200mmT8三管36W带铝反光罩嵌入式格栅灯盘,进行“三去其一”改造，即去除中间一根灯管，另两根灯管加上带ABS等材料PET弧形纳米反光片。改造后平均照度不能低于改造前平均照度。格栅灯盘数量为2650套即5300片。

（具体内容及要求详见招标文件第三部分—技术需求）

3、交付日期：

合同签订后的45天内完成供货、安装、调试、验收。

4、交付地点：

上海工程技术大学指定地点

三、对投标人的资质要求

1.经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照副本；

2．税务登记证副本；

3. 组织机构代码证副本；

4. 法定代表人证明书；

5. 法定代表人授权委托书；

6. 被授权人身份证。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料、样品和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、联系方式：

采购人：上海工程技术大学

地    址：上海市龙腾路333号

联 系 人：高丹

电    话：021-67791017

第二部分

投标人须知

投标人须知

说明

1．概述

1．1 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1．2招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1．3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2.   定义

2．1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。

2．2  “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2．3 “服务”系指招标文件规定投标单位承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。

2．4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织。

2．5 “投标人” 系指根据规定可以下载招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。

2．6 “中标人”系指中标的投标人。

3    合格的投标人

3.1  符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对投标人的财务要求、业绩要求、诚信要求以及其他要求等。

3.2 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

招标文件

4.   招标文件的组成

4.1  招标文件用以阐明所需货物/服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告；

（3）投标人须知；

（4）技术需求；

（5）合同条款；

（6）评标办法；

（7）格式附件。

4.2  除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物或提供服务所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.3  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝或评定为无效投标，其风险应由投标人自行承担。

5.   招标文件的澄清

5.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期以前，按招标文件中的地址以书面形式。

6.   招标文件的修改

6.1  在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2  招标文件的修改将以书面的形式通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式修改文件。

投标文件的编写

7.   编写要求

7.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

8.   投标的语言及计量单位

8.1  投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写。

8.2  除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件的组成

9.1  投标文件应包括本文件前附表规定内容。

10.  投标文件格式

10.1  投标人应按照招标文件完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

11.   投标报价

11.1  投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。招标人不接受有任何选择的报价。

11.2  开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

11.3  最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

11.4  投标人应在投标报价明细表上标明对本项目投标内容的单价和总价。

11.4.1总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则评标时不予核减。

11.4.2总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价。

11.4.3若缺漏招标文件内容的投标人最终成交，缺漏项仍然为投标人的合同范围，并且不得增加合同价。但缺漏招标文件所要求的内容达到一定比例或缺漏某些关键内容的，评标委员会有权认定为非实质性响应投标。

12.   投标货币：投标文件的报价采用前附表所述货币进行报价。

13.   投标人资格的证明文件

13.1  投标人必须按招标文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.1.1投标人具有履行合同所需的财务、技术、开发等项目实施能力；

13.1.2投标人应有能力履行招标文件文件中合同条款和技术需求规定的由卖方履行的开发、供货、安装、调试、保修（应提供使用售后服务承诺）和其他专业技术服务的义务。

14.   投标货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件

14.1  投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2  上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

15.   投标文件的签署及规定

15.1  投标文件须按招标文件要求进行签章。

15.2  投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

投标文件的递交

16.   递交投标文件、样品的截止时间按照招标公告规定的日期。

17.   迟交的投标文件

17.1  投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

17.2  投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标和评标

18.   开标

18.1  招标人在招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标。

19.   评标小组

19.1  招标人根据《上海工程技术大学仪器设备采购合同管理办法》进行评标。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19.2  评标期间，如有需要投标人应派代表参加询标。

20.   对投标文件的审查和响应性的确定

20.1  在对投标文件进行详细评估之前，评标小组将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术、开发等项目实施能力。

20.2  评标小组将确定投标是否对招标文件的实质性要求做出完全响应，而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的采购范围、质量和进度，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

定标

21.   定标准则

21.1  合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的投标人。

21.2  不能保证最低报价的投标最终中标。

22.   资格最终审查

22.1  招标人将审查第一中标候选人的财务、技术、开发等项目实施能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

22.2  如果确定该投标人无条件圆满履行合同，招标人将对第二中标候选人资格做出类似的审查，直至确定中标人。

其它

23.   投标注意事项

23.1  招标人无义务向未中标单位解释未中标理由。

23.2  本招标文件解释权属招标人。

第三部分

技术需求

第三部分   技术需求

一、项目概况：

根据国家节能减排的有关政策和上海市教委关于《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》要求，上海工程技术大学已编制了十二五《节约型校园建设总体规划（草案）》，本项目即照明格栅灯“三去其一”采购项目为总体规划改造项目之一。本次项目实施完成后，项目改造部分照明用电下降能耗33%左右，为我校建设成节约型、绿色、低碳校园起到一定的积极推动作用。

因本项目为教委节能改造采购项目，中标单位按照招标文件规定的中标数量范围采购，所需的完整设备材料的供应、运输、安装、验收和售后服务。现场照明质量，项目结束后由招标人与中标人预验收，合格后报教委，组织相应专家验收。

二、须改造灯具数量及要求：

| 建筑名称 | 灯具类型 | 规格 | 数量 | 运行时间及方式 | 改造要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训中心 | 三管荧光灯 | 3*36W | 2650 | 按需开启 | “三去其一”改造后，照度值不低于改造前灯管照度。 |
| 合计 | 3*36W-2650套 |  |  |
| 总计 | 2650套 36WT8需5300片反光板 |  |

招标人配合提供室内电气图纸，由中标人负责现场脚手架搭设、产品安装、测试及售后服务。

三、相关说明：

1. 灯具安装后数量进行微调，以安装完后统计的数为最终结算价。

2．提供产品应与供应商提供检测的样品完全一致（检测样品无偿提供）。

3．安装人员必须具有相关电气操作证书，对操作人员进行技术交底。

4．在质量保证期内提供配套量的备货。

四、技术要求：

- 详细阐述产品的节能原理和制作工艺

- 产品改造前后节能效果分析（照度值、经济、使用寿命等方面）

3. 原产品为600mm×1200mmT8三管36W带铝反光板嵌入式格栅灯盘。

4．改造要求：

1）进行“三去其一”改造，即去除中间一根灯管，另两根灯管加上弧形纳米反光板。

2）改造后平均照度不能低于改造前平均照度。

3）节能率要求：三去其一改造后平均照度超过改造前情况下,达到节能率高于33%以上的效果（投标文件中、验收资料中要有明确的数据说明），超过的平均照度不能折算成节能率。

5．弧形反光板的技术性能要求

1）反光板材料要求：PET材料，外形：弧形（C形），纳米材料厚度不低于0.25mm，（不含双面塑料粘纸和加衬铝板厚度）。必须衬有ABS等材料加强板。；

2）反光板材料符合环保ROHS标准要求，不含有害物质；

3）反光板全反射率（或可见光反射比）不得低于95%。提供反射比或全反射率检测报告；

4）反光板材料的燃烧性能达到B2级。提供检测报告；

5）改造后照度均值不得低于改造前，同时应出具一份对600mm×1200mmT8三管36w带铝反光板嵌入式格栅灯盘进行“三去其一”改造前后的平均照度值对比的自检测报告并签字盖章。格栅灯不能少于肆套。

照度值自测表

|  | 改造前照度（lx） | 改造后照度（lx） |
| --- | --- | --- |
| 测试点1（lx） |  |  |
| 测试点2（lx） |  |  |
| 测试点3（lx） |  |  |
| 测试点4((lx) |  |  |
| 平均照度（lx） |  |  |
| 平均照度提高率=（改造后平均照度-改造前平均照度）/改造前平均照度×100% | 平均照度提高率= |
| 测试说明：1、测试工具：照度仪；2、测试点：位于灯盘垂直下方2米处； 3、测试环境：拉上窗帘 |

6）统一眩光值UGR要求不得高于19，加上反光板后眩光影响达到国标要求（GB50034-2004）。提供检测报告；

6．外观质量和材料等技术要求

1）表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形，涂层剥落等缺陷。

2) 反光板必须加衬ABS等材料加强版，以保护反光板，增加反光板强度与寿命。

7.样品要求与检验机构

（一）反光板应提供1套样品。样品提供要求：

符合弧形PET纳米材料工艺制作制作反光板样品一块，长度200mm以上。纳米材料厚度不低于0.25mm（不含双面塑料粘纸和加衬铝板厚度，衬有ABS等材料加强板的与反光板整体一并提交），并标上投标人单位、签字。包装后由投标人加盖公司章。样品必须有标签（生产单位和型号）。

样品提供的时间和交付地点： 递交投标书时一并递交。

（二）检验机构

反光板材料的各项检测参数须由国家电光源所、SGS等检验机构或省（直辖市）级及以上等级的质量检验部门提供检测报告。

五、技术文件：

1、投标人向招标人所提供的货物附有的技术资料等。其费用视为已含在投标价格中。

2、投标人向招标人所提供的货物应附有使用、维护、检修、保养手册。

六、检验及验收：

1、投标人应根据招标文件规定的技术要求和范围提供设备质量检验文件；

2、安装调试后设备的各项性能和指标参数应满足技术要求；

3、设备经试运行、检测后，证明设备达到技术要求，双方签署验收文件，视为设备验收通过。

4、如遇审查部门要求对所中标产品进行检验或审核时，中标人须积极配合，凡审核有不符合招标文件要求的，招标人有权解除合同，所造成一切损失由中标人承担。

5、验收流程及付款方式

5.1合同签订后由双方在学校行政楼B109室按招标人要求先进行“三去其一”平均照度（lx）检测验收，检测条件：白天拉上窗帘，检测位置：在格栅灯垂直下方，检测工具：照度计。检测验收结果达不到没安装弧形反光板前三根灯管的检测平均照度，已签订的合同立即终止，并当场拆除反光板。检测验收不论通过与否，必须在检测验收报告上签字，不签字的作为自动终止合同处理。

5.2如检测验收合格，招标人先预付合同总价的10%金额，中标人安装20%金额数量弧形反光板，再次按照上述的要求进行检测验收，验收必须全部合格。检测验收不论通过与否，必须在检测报告上签字，不签字的作为自动终止合同处理。如验收不合格，已签订的合同立即终止，已安装的弧形反光板在验收日后五天内拆除，到期不拆除反光板归招标人所有，并在五天内退还招标人已付10%合同金额。

5.3如检测合格，招标人再付40%合同金额，中标人完成全部弧形反光板的安装并立即进入验收程序。验收要求由招标方抽检已安装的弧形反光板，包装封样双方一起送上海市具有相关检测资质的单位进行检测，检测内容为反光板材料的有害物质含量（ROHS）、燃烧性能共二项，如检测结果有一项与投标文件或投标时所引用的检测报告不符（即差于投标文件引用的检测报告数据），则本项目被认定为不合格，作采购项目验收不合格处理，同时合同立即终止，招标方不再支付50%尾款，已安装的所有弧形反光板在十天内拆除，到期（时间以拿到检测报告为准）不拆除归招标方所有（二项检测费用如全部合格检测费由招标方支付，有一项不合格，全部由中标方支付），同时中标人五天内退还招标方已付50%合同金额。

5.4如检测合格，招标人及时支付50%尾款。中标方在签订合同后10日内支付5%的产品质量保证金。

5.5如中标人没有通过上述验收终止合同情况发生，所涉及的经济损失由中标单位自己负责。本采购项目由候选中标人依次替代。

七、设备维护要求：

投标人有责任对设备在必要时进行定期维护，从验收合格交付招标人使用起在规定的保质期内，任何由制造、设计引起的非正常损坏，应由投标人负责免费维修、更换；

八、易损件、附件及特殊专用工具：

1、为维护系统正常运作，保持系统最佳状态，投标人应按规定为招标人配备随机易损件、附件；

2、随机易损件、附件应列出详细清单；

3、投标人向招标人提供维修、调试、检测必须的特殊专用工具及清单；

4、以上费用应包括在投标价格之内。

九、培训、售后服务：

1、投标人应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册及各类设备书。

2、售后服务：

2.1投标人应提供免费保修结束后备品备件的价格，其名称、数量和单价等详细资料列在附表中，供招标人选择；

2.2投标人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，投标人须对此做出承诺；

2.3售后服务时间要求；

（1）上海地区（或同级）有固定的销售，安装，售后服务及维修保养机构。

（2）产品一旦出现问题，招标方电话联系中标方，中标方必须在2小时内电话响应，4小时内到现场修理维护，否则将扣除全部保证金。

十、保质期：

服务保质期：不少于三年。提供完整的售后服务的承诺。根据投标人承诺的质保期免费上门的保修服务，提供在此期间产品的免费更换（含人工）。产品问题的处理期限，自买方验收合格签字之日起到保质期结束。

十一、其他要求：

1、施工完成周期：合同签订后45天内。

2、投标人必须在投标文件中提供投标货物详细的技术数据和技术资料。

3、灯具数量在中标后将根据实际需求可作微量调整，单价以中标人投标文件为准，不得调整。

4、招标人在保修期内对中标单位所提交的售后服务承诺进行不定期检查，既反光板的质量和所有参数在保质期内均符合投标书内所有的技术需求承诺。根据乙方承诺的质保期免费上门的保修服务，提供在此期间产品的免费更换（含人工）。产品问题的处理期限，自买方验收合格签字之日起到保质期结束。保质期结束后提供有偿维修。

5、满足招标文件需要提供的其他相关资料；

6、本项目不接受建筑业、服务类发票，只接受税务局通用机打商业、设备类、增值税发票。

第四部分

合同条款

第四部分  合同条款（格式）

合同编号：___  201406__________

上海工程技术大学

格栅灯弧形纳米反光板采购合同

合同各方：

甲方（买方）：上海工程技术大学

地址：        上海市松江区龙腾路333号

邮政编号：    201600

电话：        67791058

传真：        67791111

联系人：

开户银行：

帐号：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，为上海工程技术大学格栅灯纳米反光片采购之事，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

第一条：项目概述

根据国家节能减排的有关政策和上海市教委关于《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》要求，上海工程技术大学已编制了十二五《节约型校园建设总体规划（草案），本项目即照明格栅灯“三去其一”采购项目为总体规划改造项目之一。本次项目实施完成后，项目改造部分的照明用电下降能耗33%左右，为我校建设成节约型、绿色、低碳校园起到一定的积极推动作用。

因本项目为教委节能改造采购项目，乙方按照招标文件规定的中标数量范围采购，所需的完整设备材料的供应、运输、安装、验收和售后服务。现场照明质量，项目结束后由甲方与乙方预验收，合格后报教委，组织相应专家验收。

第二条：须改造灯具数量及要求：

| 建筑名称 | 灯具类型 | 规格 | 数量 | 运行时间及方式 | 改造要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训中心 | 三管荧光灯 | 3*36W | 2650 | 按需开启 | “三去其一”改造后，照度值不低于改造前灯管照度。 |
| 合计 | 3*36W-2650套 |  |  |
| 总计 | 2650套 36WT8需5300片反光板 |  |

第三条、技术要求：

1. 600mm×1200mmT8三管36W带铝反光板嵌入式格栅灯盘。

2．改造要求：

1）进行“三去其一”改造，即去除中间一根灯管，另两根灯管加上弧形纳米反光板。

2）改造后平均照度不能低于改造前平均照度。

3）节能率要求：三去其一改造后平均照度超过改造前情况下,达到节能率高于33%以上的效果（投标文件中、验收资料中要有明确的数据说明），超过的平均照度不能折算成节能率。

3．弧形反光板的技术性能要求

1）反光板材料要求：PET材料，外形：弧形（C形），纳米材料厚度不低于0.25mm，（不含双面塑料粘纸和加衬铝板厚度）。并加衬ABS等材料加强板；

2）反光板材料符合环保ROHS标准要求，不含有害物质；

3）反光板全反射率（或可见光反射比）不得低于95%。提供反射比或全反射率检测报告；

4）反光板材料的燃烧性能达到B2级。提供检测报告；

5）改造后照度均值不得低于改造前，同时应出具一份对600mm×1200mmT8三管36w带铝反光板嵌入式格栅灯盘进行三去其一改造前后的平均照度值对比的自检测报告并签字盖章。格栅灯不能少于肆套。

6）统一眩光值UGR要求不得高于19，加上反光板后眩光影响达到国标要求（GB50034-2004）。提供检测报告；

4．外观质量和材料等技术要求

1）表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形，涂层剥落等缺陷。

2) 反光板加衬ABS等材料加强版，以保护反光板，增加反光板强度与寿命。

5.检验机构

反光板材料的各项检测参数须由国家电光源所、SGS等检验机构或省（直辖市）级及以上等级的质量检验部门提供检测报告。

第四条：验收流程及付款方式

1.合同签订后由双方在学校行政楼B109室按招标人要求先进行“三去其一”平均照度（lx）检测验收，检测条件：白天拉上窗帘，检测位置：在格栅灯垂直下方，检测工具：照度计。检测验收结果达不到没安装弧形反光板前三根灯管的检测平均照度，已签订的合同立即终止，并当场拆除反光板。检测验收不论通过与否，必须在检测验收报告上签字，不签字的作为自动终止合同处理。

2.如检测验收合格，招标人先预付合同总价的10%金额，中标人安装20%金额数量弧形反光板，再次按照上述的要求进行检测验收，验收必须全部合格。检测验收不论通过与否，必须在检测报告上签字，不签字的作为自动终止合同处理。如验收不合格，已签订的合同立即终止，已安装的弧形反光板在验收日后五天内拆除，到期不拆除反光板归招标人所有，并立即退还招标人已付10%合同金额。

3. 如检测合格，招标人再付40%合同金额，中标人完成全部弧形反光板的安装并立即进入验收程序。验收要求由招标方抽检已安装的弧形反光板，包装封样双方一起送上海市具有相关检测资质的单位进行检测，检测内容为反光板材料的有害物质含量（ROHS）、燃烧性能共二项，如检测结果有一项与投标文件或投标时所引用的检测报告不符（即差于投标文件引用的检测报告数据），则本项目被认定为不合格，作采购项目验收不合格处理，同时合同立即终止，招标方不再支付50%尾款，已安装的所有弧形反光板在十天内拆除，到期（时间以拿到检测报告为准）不拆除归招标方所有（二项检测费用如全部合格检测费由招标方支付，有一项不合格，全部由中标方支付），同时中标人五天内退还招标方已付50%合同金额。

4.如检测合格，招标人及时支付50%尾款。乙方在签订合同后10日内支付5%的产品质量保证金。

5.采购合同总价为人民币（大写）：                               ，小写：(￥         )元。包括采购、运输、检测、安装、税收等全部费用。

6.本项目不接受建筑业、服务类发票，只接受税务局通用机打商业、设备类、增值税发票。

第五条：施工期限

本项目施工周期为45天，即从2014年6月 日至7月  日。

第六条：甲方责任

1、开工前要为供方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

2、负责协调在施工现场提供用电的接驳点。

3、负责协调供方施工人员与施工现场用户的关系。

4、参与工程质量施工进度的监督，组织对安装工程阶段验收。并按合同规定的期限支付工程款、办理工程结算手续。

第七条：乙方责任

1、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容，负责安装、调试、运行直至满足使用要求。

2、施工方全面负责施工人员的安全，委派具有相应资质的施工人员和安全管理员。施工方如违章操作发生安全生产事故，施工方负全部责任。

第八条：产品质量

本合同规定产品的质量均符合国家对该产品的各项标准。以检测报告为准。乙方对产品质量出现的问题（人为损坏或使用不当造成的损失除外）免费保修  年，并对产品终身维修。

第九条：保质期：

反光板保质期为3年及以上。既反光板的质量和所有参数在保质期内均符合投标书内所有的技术需求承诺。根据乙方承诺的质保期免费上门的保修服务，提供在此期间产品的免费更换（含人工）。产品问题的处理期限，自买方验收合格签字之日起到保质期结束。保质期结束后提供有偿维修。

第十条：其他要求：

1.甲方在保修期内对乙方所提交的售后服务承诺进行不定期检查，如不符合承诺或没达到招标书反光板质量要求，接甲方通知立即维修整改，乙方10天内不履行维修整改的，将用质量保证金抵扣。

2.乙方必须提供中标货物详细的技术数据和技术资料。

3.招标文件为本合同的附件，具有本合同的同等效力和地位。

第十一条：违约责任

双方必须遵守本合同，严格履行合同义务，双方不得违约。如有一方违约，违约方应当承担合同总价的5%作为违约金。

第十二条：不可抗力

双方任何一方在履行合同过程中，由于不可抗力导致不能按期履行，应及时将发生不可抗力的情况通知对方，并对履行合同事宜进行协商；任何一方不得以此为由拒绝履行或单方修改合同。

第十三条：解决争议的方法

本合同未尽事宜协商解决。本合同如发生争议，友好协商解决。协商不成，在合同签订地诉讼解决。

第十四条：生效条件

本合同须经双方签字盖章生效。

本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。

甲方：上海工程技术大学                      乙方：

地址：上海市龙腾路333号                    地址：

电话：  021-67791058                        电话：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

开户行：   	                              开户行：

帐号：                                      帐号：

日期：                                            日期：

第五部分

评标办法

第五部分  评标办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、评标小组

1.1招标人将根据《上海工程技术大学仪器设备采购合同管理办法》进行评标。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2 评标小组履行下列职责：

（1）按招标文件确定的有关规定对各投标文件进行初步评审及详细评审；

（2）审查投标文件是否符合招标文件要求，作出评价；

（3）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

第六部分

格式附件

第六部分 格式附件

附件1

投标书

致   （招标人）                ：

根据贵方为                采购项目（编号：       ）的投标邀请，签字代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全名职务）经正式授权并代表投标人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称、地址）提交投标文件正本＿＿份、副本一式＿＿份和其他附件＿＿份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的投标总价为                   （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（5）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法定代表人签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

全权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件2

法定代表人资格证明书

致  （招标人）           ：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码     ，   现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

公司注册号码：             单位类型：

经营范围：

投标单位名称：（盖章）

日期：       年    月   日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

附件3

法定代表人授权委托书

致    （招标人）           ：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）全权代表我公司参与＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、编号）的投标活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。
　　受委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿＿＿＿

工作部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

授权公司：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖  章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

粘贴被授权人（身份证复印件）

附件4

开标一览表（格式）

投标人名称：

项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 （包括所有服务内容） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 项目完成时间 |  |

注：1、以上报价包含本项目产生的所有费用，投标报价精确到整数。

2、项目总报价为本项目开始实施至招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含产品、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、验收、拆卸、搬运、安装、调试验收、税收、售后服务以及招标人指定的第三方检测等费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

附件5

投标报价明细（格式）

附件5-1

投标人名称：

编号：                                                                              货币单位：         （投标货币）

| 序号 | 货物名称 | 货物型号、 技术规格 | 性能说明 | 数量 | 品牌 | 产地 | 装运地、最终目的地 | 免费质保期 | 其他费用 | 投标单价 (货物费用＋其他费用) | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |

注：1、除货价外，投标人认为完成本项目还需包含的费用(如货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用)可在其他费用一栏中自行填报,但须列明细。格式由投标人自行考虑。

2、说明提供货物和相关服务的名称、简介（包括主要技术参数）、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3、每套单价包含部分损耗的量。

4、该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性响招标文件。

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件6

技术要求偏离表（格式）

投标人名称：

编号：

| 产品名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月  日

附件7

投标服务报告

1．投标货物品牌、型号、规格、技术参数和性能说明。

2．项目进度计划、质量保证措施、安装调试方案、人员配置情况、验收标准及计划、培训计划。

3．售后服务承诺。（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、服务网点、响应时间、专业技术人员保障、备品备件保障以及质保期后的服务方案等。）

4．近三年承担同类项目情况（以合同或用户验收报告或用户评价等为准）；

5．检测报告：须能反应出所投产品材质符合ROHS要求，材料的全反射率（或可见光反射比）情况，材料燃烧性能等级情况，反光板眩光影响是否达到国标要求（GB50034-2004）等。

6. 按照招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人认为需要说明的其他事项。

附件7-1

本项目配置技术人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 学历及学位 | 技术职称 | 本项目中担任职务 | 类似项目 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件7-2

近三年承担同类项目一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 委托单位 | 合同执行时间 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的合同复印件或用户验收报告或用户评价等证明材料。

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件8

资格证明文件

目 录

1．关于资格的声明函；

2．经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照副本；

3．税务登记证副本；

4. 组织机构代码证副本；

5. 投标人所报主要产品（PET弧形纳米反光片）符合本条件所列三种条件之一的证明文件：为所投标产品的最终制造厂家的证明文件；或为具备由最终制造厂家针对本项目书面授权的投标人的证明文件；或为具有所投标产品销售代理资质的经销商或代理商的证明文件；

6. 公司简介（包括公司的规模、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明）。

7. 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

须 知

1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标他的资格和履约能力。

3、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件8－1

投标人资格声明函

致：

关于贵方       年   月   日                                      项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1．关于资格的声明函；

2．经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照副本；

3．税务登记证副本；

4. 组织机构代码证副本；

5. 投标人所报主要产品（PET弧形纳米反光片）符合本条件所列三种条件之一的证明文件：为所投标产品的最终制造厂家的证明文件；或为具备由最终制造厂家针对本项目书面授权的投标人的证明文件；或为具有所投标产品销售代理资质的经销商或代理商的证明文件；

6. 公司简介（包括公司的规模、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明）。

7. 法定代表人证明书；

8、法定代表人授权委托书；

9、招标单位认为需要提供的其他文件；

10、根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

11、其他。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：                 邮编：