上海工程技术大学

轨道学院身心舒缓减压系统及配套设备定制采购项目

招标文件

项目名称：轨道学院身心舒缓减压系统及配套设备定制采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月19日

招标文件

招标项目名称：轨道学院身心舒缓减压系统及配套设备定制

采购项目

发标时间：2016年5月19日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院身心舒缓减压系统及配套设备定制采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年5月25日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月25日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。

1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；

2）未按投标文件截止时间之前送达的；

3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；

4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

## （一）项目概况

为研发“面向轨道交通专业工种作业人员的身心状态评估、舒缓、训练系统”服务，本项目定制采购用于身心舒缓减压系统及其配套设备，包括：心理减压舱专用舱体、控制台，以及配套的用于身心减压的音频、视频及呼吸调节设备等。专业化的定制设备可实现系统所需功能：通过可穿戴一体化多参数身心信号采集器对轨道交通专业工作人员的身体健康水平、心理精神状态进行检测，为评估和训练提供可靠的科学客观的数据；通过体感舒缓放松系统及减压舱，借助专用的软件系统完成：（1）实现舒缓操控，帮助人员身体放松与恢复；（2）根据生理、心理指标实时测试数据，相适应地自动调节音乐、视频、灯光等设备，帮助人员放松心情、舒缓压力；（3）基于生物反馈技术，以游戏的形式，帮助人员实现身心的放松训练，包括：呼吸训练、交感神经与副交感神经调控平衡训练、注意力与反应力训练等。

## （二）招标需求

1、心理减压舱专用舱体、控制台

（1）多功能一体化身心放松减压舱体，可设置不同的放松体疗模式。

（2）可同时采集脑电（EEG）、心率变异性（HRV）、肌电（EMG）、皮电（EDA）等生理信号在控制平台上实时显示输出，并可进一步扩展

（3）可根据采集的生理信号，整体评估使用者的身心状态，指标包括身体压力指数、精神压力指数，抗压指数等，并由控制平台及定制研发软件输出。

2、音频和视频设备

特点：采用多功能一体化身心放松减压舱体，可设置不同的放松体疗模式和其他舒缓减压技术，实现一站式的体、光、氧、乐、热多维减压体验。所有模式可根据用户的身心状态评估结果自适应的选定。

3、生理舒缓装置

除放松体疗外，配套减压舱，定制一系列相关的生理舒缓减压装置，包括LED光疗、氧疗、音律同步放松、温灸热疗等放松设备，以及呼吸调节设备。在封闭空间内实现一站式的体、光、氧、乐、热多维减压体验。

## （三）设备技术指标

对身心减压系统硬件设备要求以下功能及技术指标：

1、生理、心理状态数据采集设备及相关模块

（a）基于蓝牙传输的无线采集终端，可便携携带；

（b）终端可同时连接脑电、心率变异性、肌电、皮电至少4个通道的传感设备，并可进一步扩展；

（c）信号采样频率1000Hz以上；

（d）配置输出、打印装置，可给出原始生理和心理数据图表和报告；

（e）脑电子模块：采用双极脑电，含两组测量电极和参考电极，佩戴方便；

（f）心率变异性子模块：采用指夹式传感器；

（g）肌电子模块：采用双极传感器；

（h）皮电子模块：采用能精确测量皮肤导电量的高灵敏度传感器。

2、身心减压舒缓舱体及配套装置

（a）配备半封闭的舱体，内嵌高保真立体环绕音响，可实现全方位的舒缓放松体疗功能，包括：零重力姿态放松，针对颈肩腰背臂腿等不同身体部位的定点放松等；

（b）配置基于LED的光疗灯；

（c）配置专用吸氧装置；

（d）配置可调节的音频设备，并配备音律的同步放松装置，与音乐节奏相配合进行体疗舒缓放松；

（e）配置热疗装置，可在舒缓减压椅腰背部进行温灸加热；

（f）配置平板电脑，通过专用软件系统能控制所有舒缓放松功能，可实现评估、减压、训练一体化。

## （四）标书内容要求

为保证招标人客观公正地选择合作伙伴，投标人提供的投标书中除具有上述各条款要求的技术方案外，投标人还需提供以下相关材料：

1、经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照副本；（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书；

3、被授权人身份证。

4、公司组织结构及相关人员配置情况；

5、对所设计方案的合理性、科学性、先进性、完备性等的详细分析；

6、拟选派的项目组成员名单及相关技能证明以及项目小组的组织结构等的描述；

7、项目实施方案、项目实施流程、项目质量控制措施、项目文档管理措施等的详细说明；

8、后续的技术服务支持保障措施的详细描述；

9、竞争性商务报价，商务报价表应明细到最小模块；

10、项目完成周期。

## （五）投标人资质要求

1、投标人具有独立法人资格及相应的经营范围；在本市有固定的售后服务场所和提供售后服务的人员，且经营业绩良好，诚实守信；

2、公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

## （六）报价要求

1、提供详细报价说明：名称、服务类别、数量、列表价（人民币）；

2、项目实施周期要求在2016年12月31日前完成；

3、列表价要求由服务商盖章确认。